## Slide 1
PROYECTO 25–26 // WALLY SL
Snack-o-Matic
Tu Marca, Tu Máquina
Máquina expendedora funcional basada en Arduino Mega 2560.
Electrónica custom, mecánica 3D y software embebido.
Arduino Mega 2560
C / C++
Impresión 3D FDM
Proteus / PCB
LCD I²C
EEPROM
Servos SG90
Motores DC

## Slide 2
01 // Introducción
Objetivo & Contexto
OBJETIVO DEL PROYECTO
Diseñar y construir una máquina expendedora inteligente y personalizable que gestiona inserción de monedas, dispensa productos y devuelve cambio exacto de forma autónoma.
CONTEXTO — WALLY SL
Las máquinas genéricas no permiten personalización de marca. Wally SL (David, Ibon e Iker) ofrece un servicio integral: diseño, fabricación, ubicación y mantenimiento con identidad propia.
EMPRESA
Wally SL — David, Ibon & Iker
ESTADO
Prototipo funcional
AÑO
2025–2026

## Slide 3
01 // Especificaciones
Especificaciones Técnicas
MICROCONTROLADOR
Arduino Mega 2560
LENGUAJE
C / C++ (Arduino IDE)
FABRICACIÓN MECÁNICA
Impresión 3D FDM — PLA/PETG, 0.2 mm, 20-30% infill
DISEÑO ELECTRÓNICO
Proteus (simulación) + PCB relés custom (5V → 24V)
INTERFAZ USUARIO
LCD I²C 20×4 — pines SDA/SCL 20–21
ALMACENAMIENTO
EEPROM interna Arduino — stock persistente
SENSORES DE MONEDAS
6 sensores INPUT_PULLUP — 5¢·10¢·20¢·50¢·1€·2€ (pines 14–19)
DISPENSADO
4 motores DC sinfín (pines 7–10) + fotocélula (pin 6)
DEVOLUCIÓN DE CAMBIO
6 servos SG90/MG90 (pines 27–32) — algoritmo greedy
BOTONES
4 producto + 1 devolución (pines 22–25, 33)

## Slide 4
02 // Arquitectura
Diagrama de Bloques
ENTRADAS
Sensores
Monedas
x6 · pines 14-19
Botones
Producto
x4 · pines 22-25
Botón
Devolución
pin 33
Fotocélula
pin 6
↓
ARDUINO MEGA 2560
Unidad de control central
↓
SALIDAS
Motores
Sinfín
x4 · pines 7-10
Servos
Cambio
x6 · pines 27-32
Pantalla
LCD
I²C pines 20-21
EEPROM
interna Arduino
PCB Relés
5V → 24V

## Slide 5
02 // Bloques Internos
Descripción de los Bloques
UNIDAD DE CONTROL
Máquina de dos estados: Estado 0 (lectura monedas) y Estado 1 (selección y dispensado).
VALIDACIÓN MONEDAS
6 sensores INPUT_PULLUP. Anti-rebote 100ms. Suma al saldo y guarda stock en EEPROM.
SISTEMA DISPENSADO
4 motores sinfín a 24V controlados por relés. Fotocélula confirma la salida del producto.
DEVOLUCIÓN CAMBIO
Algoritmo greedy: mayor denominación posible. Cada servo gira 0°→180°→0° por moneda.
LCD 20×4
Muestra saldo, precio seleccionado y estado del sistema. Avisa si no hay cambio disponible.
PCB RELÉS + EEPROM
PCB custom (5V→24V) diseñada en Proteus. EEPROM: stock persistente tras reinicio.

## Slide 6
03 // Descripción Detallada
Flujo de Operación
1. Validación
de Monedas
1
Moneda entra por el sensor
2
Señal baja a LOW
3
Espera anti-rebote 100ms
4
Suma valor al saldo
5
Guarda en EEPROM
6
Actualiza LCD
2. Selección y
Dispensado
1
Usuario pulsa botón
2
Verifica saldo suficiente
3
Activa motor vía PCB relés
4
Sinfín empuja producto
5
Fotocélula detecta salida
6
Motor se apaga
3. Devolución
de Cambio
1
Calcula cambio restante
2
Algoritmo greedy
3
Servo 2€, 1€, 50¢...
4
Cada servo: 0°→180°→0°
5
Repite hasta saldo=0
6
Pantalla: "Cambio devuelto"

## Slide 7
04 // Desarrollo del Proyecto
Problemas & Soluciones
⚠ PROBLEMA 01
Las RPM de los motores no están reguladas
→
✓ SOLUCIÓN PROPUESTA
Implementar puentes H (controladores PWM)
⚠ PROBLEMA 02
Los ejes de los servos no tienen margen suficiente para dispensar monedas
→
✓ SOLUCIÓN PROPUESTA
Rediseñar el mecanismo: expulsar la 2ª o 3ª moneda de la columna, dejando margen de movimiento
⚠ PROBLEMA 03
Escasez de material durante el proyecto
→
✓ SOLUCIÓN PROPUESTA
Adquirir todo el material al inicio y definir limitaciones desde el principio

## Slide 8
05 // Resolución de Incidencias
Arreglos & Estado
//01
PROBLEMA
Falta de sinfines
SOLUCIÓN / ESTADO
Fabricación propia de sinfines — inviable por peso y material. Limitación: solo 3 motores operativos.
✗
//02
PROBLEMA
Modelos 3D poco efectivos en la realidad
SOLUCIÓN / ESTADO
Rediseño y reimpresión de piezas modificando los modelos anteriores. Funcionamiento correcto.
✓
//03
PROBLEMA
Fallo técnico de último momento en un motor
SOLUCIÓN / ESTADO
Retirada del motor averiado. Imposible reparar a tiempo.
✗

## Slide 9
06 // Cierre
Conclusiones & Mejoras
REQUISITOS CUMPLIDOS
Máquina expendedora completamente funcional: validación de 6 denominaciones, dispensado de 4 productos, cambio exacto, LCD y EEPROM persistente.
VALORACIÓN GENERAL
Integración real de electrónica, programación, CAD e impresión 3D. Destaca la PCB de relés y la robustez del algoritmo greedy de cambio.
MEJORAS FUTURAS
01
Controladores PWM (puentes H) para regular motores
02
Fuentes de alimentación 12V y 5V dedicadas
03
Sinfines comerciales adecuados para los motores
04
Rediseño del mecanismo de dispensado de servos
05
Canaletas para orden del cableado
06
Componentes de seguridad adicionales
07
Compuertas mecánicas + LCD integrada en metacrilato
08
Cintas transportadoras como alternativa a los sinfines

## Slide 10
FIN DE LA PRESENTACIÓN
Snack-o-Matic
Wally SL · David, Ibon & Iker
Arduino Mega 2560 // C / C++ // 2025–2026
Arduino Mega 2560
C / C++
Impresión 3D FDM
Proteus / PCB
LCD I²C 20×4
EEPROM
Servos SG90
Motores DC 24V